## Slide 1
ROI Embedding 视觉检测算法分析
基于当前代码：模型原理、模型选择、层使用、传统特征对比
分析入口：Main.py 启动 UI；核心算法集中在 algorithms/embedding.py、algorithms/traditional.py、application/algorithm_controller.py。

## Slide 2
算法原理：从 ROI 到相似度判定
1. ROI 标注/定位
读取 labelme ROI，支持矩形和 polygon mask
2. 预训练 CNN 提特征
Resize 224、ImageNet normalize、输出 L2 embedding
3. OK/NG 相似度判定
proto 或 topk；diff = simOK - simNG；diff >= margin 为 OK
训练阶段：分别提取 OK/NG 样本 embedding，保存 OK/NG 原型向量与样本库。
推理阶段：对新图 ROI 提 embedding，与 OK/NG 原型或 top-k 样本相似度做比较。
多 ROI 场景：多个 ROI 的 embedding 拼接后再整体 L2 归一化，表达组合区域差异。

## Slide 3
用了什么模型：三种预训练 CNN Backbone
模型
输出维度
代码定位
选用理由
EfficientNet-B0
1280
默认/高精度学习工具
复合缩放结构，参数量相对可控；在精度优先场景作为默认 backbone。
MobileNetV3 Small
576
轻量学习工具
移动端友好、推理快；适合算力受限或多 ROI 并发。
MobileNetV3 Large
960
均衡学习工具
比 Small 表达能力更强，又比高精度方案更轻，作为速度/精度折中。
三者都加载 torchvision 的 ImageNet 预训练权重，不重新训练分类头；这适合工业小样本注册：样本少、上线快、只需学习 OK/NG 相似边界。

## Slide 4
层使用：去分类头，使用最终特征图
代码中的特征生成方式
取 model.features，去掉分类器 head。
对最后的卷积特征图做 AdaptiveAvgPool2d(1)。
flatten 后做 F.normalize，得到单位向量。
相似度直接用点积，即 cosine similarity。
为什么这样表达特征
分类头输出的是 ImageNet 类别分数，不适合本项目 OK/NG 注册。
最终卷积特征保留目标的纹理、形状和局部模式信息。
全局池化让不同 ROI 尺寸变成固定长度向量。
L2 归一化降低亮度/尺度导致的向量幅值影响。
层选择结论：代码没有手工选择某个中间层；实际使用的是各 backbone 的 features 最终输出。

## Slide 5
判定逻辑：原型相似度与 Top-K 相似度
训练/注册阶段
OK 样本 embedding -> ok_bank。
NG 样本 embedding -> ng_bank。
分别求均值得到 ok_proto、ng_proto，并再次归一化。
保存 backbone、score_mode、margin、topk、label_names 和特征库到 npz。
推理/判定阶段
proto 模式：simOK = e·ok_proto，simNG = e·ng_proto。
topk 模式：取与 OK/NG 样本库最相似的 k 个均值。
diff = simOK - simNG。
diff >= margin 判 OK，否则判 NG。

## Slide 6
为什么选这些模型与后端
推理后端优先使用 ONNX Runtime：代码会把 PyTorch backbone 导出为 ONNX，并缓存优化后的 .ort 文件；不可用时回退到 Torch。
为什么这适合产线
推理速度更稳定，CPU/GPU provider 可配置。
模型文件缓存，避免每次重新导出。
业务训练只保存少量向量库，不改变 backbone。
设计取舍
不需要大量本项目标注数据训练深度模型。
margin/topk 可按产品快速调整。
特征表达能力由预训练 backbone 决定。

## Slide 7
为什么不用传统方法表示主特征
代码里已有的传统特征
meanintensity：ROI 灰度均值。
meanstd：ROI 灰度标准差。
meanhsv_h/s/v：HSV 三通道均值。
训练方式：扫描阈值，选择 OK/NG 准确率最高的 threshold。
为什么不用它做主特征
表达维度太低，主要是亮度/颜色统计，难以表示形状、纹理、局部结构。
对光照、曝光、ROI 偏移、背景变化更敏感。
OK 与 NG 差异如果不是单一颜色/亮度变化，阈值法容易重叠。
多缺陷、多产品、多 ROI 组合时，人工设计规则维护成本高。

## Slide 8
Embedding 与传统特征的对比
维度
Embedding 方法
传统统计方法
特征表达
CNN 学到纹理、边缘、形状、局部模式的组合语义。
灰度/HSV 均值、标准差等低维统计。
样本需求
少量 OK/NG 样本即可注册原型与样本库。
每个缺陷类型通常要重新挑指标与阈值。
鲁棒性
归一化 embedding + 相似度比较，容忍一定外观扰动。
容易受光照、曝光、ROI 偏移影响。
可扩展性
换产品主要重注册样本，backbone 可复用。
新增产品/缺陷常要增加规则。
适用场景
主方案：外观差异复杂、纹理/形状缺陷。
辅助/基线：颜色、亮度、面积变化非常明确。

## Slide 9
可用于汇报的核心表述
结论
本项目采用“预训练 CNN embedding + OK/NG 原型/Top-K 相似度 + margin”的小样本注册式检测。
EfficientNet-B0、MobileNetV3 Small/Large 分别覆盖高精度、轻量、均衡三种工程需求。
代码没有人工选择中间层；使用 backbone.features 的最终特征图，去掉分类头后做池化和归一化。
传统统计特征保留为简单场景和基线，但不适合作为复杂外观检测的主表示。
代码依据：algorithms/embedding.py；algorithms/traditional.py；algorithms/registry.py；application/algorithm_controller.py