## Slide 1
VISION INSPECTION PLAN
阳光电源连接器三路相机视觉检测方案
上相机负责正面状态，左右相机补齐侧向结构；覆盖混料、Pusher、密封圈、长短针等关键装配缺陷。
3
路相机协同
7
项检测覆盖
4
类缺陷识别
OK
结果输出
检测对象与视角
可替换为现场实拍图
上相机｜正面
GL2
GL1
P
N
L3
L2
Pusher 颜色/位置 · 蓝色密封圈 · 盖板混料
左/右相机｜侧面
红色密封圈 · 左右长短针错装
检测流程
从图像到判定结果的闭环
1
图像采集
三路相机同步触发
2
ROI 定位
锁定 pusher / 密封圈 / 针脚区域
3
缺陷规则
颜色、位置、有无、长短判断
4
结果输出
OK/NG + 缺陷项 + 位置提示
缺陷覆盖
混料
盖板/型号状态不一致
Pusher
颜色错误、未到位
密封圈
蓝色/红色密封圈有无
长短针
左右侧错装、顺序异常
相机分工
上相机
正面状态确认
盖板混料、Pusher 颜色/到位、蓝色密封圈
左相机
左侧结构确认
红色密封圈连续性、左侧长短针错装
右相机
右侧结构确认
红色密封圈连续性、右侧长短针错装
检测项矩阵
绿色标记表示对应相机负责判定
序
检测内容
类别
上
左
右
输出
1
盖板混料
基础识别
✓
OK/NG + 缺陷项定位
2
Pusher 颜色是否正确
Pusher
✓
OK/NG + 缺陷项定位
3
Pusher 是否到位
Pusher
✓
OK/NG + 缺陷项定位
4
蓝色密封圈有无
密封圈
✓
OK/NG + 缺陷项定位
5
红色密封圈有无
密封圈
✓
✓
OK/NG + 缺陷项定位
6
左侧长短针是否错装
长短针
✓
OK/NG + 缺陷项定位
7
右侧长短针是否错装
长短针
✓
OK/NG + 缺陷项定位
输出与落地
01
检测结果
OK / NG 自动判定
02
缺陷信息
异常类别与相机视角
03
位置提示
对应 ROI / 工位位置
说明：本页所有核心元素均为 PPT 可编辑对象；示意图区可替换为真实产品正面/侧面图片。
一页式方案总览