## Slide 1
VISION INSPECTION
三路相机协同覆盖关键装配缺陷
阳光电源视觉检测方案：上相机负责正面状态确认，左右相机补齐侧向结构和红色密封圈检测。
检测视角
原始产品图可直接替换下方两个图片区
上相机视角
GL2
GL1
P
N
L3
L2
主视检测区域：Pusher 颜色、位置、蓝色密封圈
左/右相机视角
侧视检测区域：红色密封圈、左右长短针
检测项目与相机分工
绿色标记表示该相机负责该检测项
检测类别
检测内容
上相机
左相机
右相机
基础识别
盖板混料
✓
Pusher 检测
每个位置 pusher 颜色是否正确
✓
Pusher 检测
每个位置 pusher 是否到位
✓
密封圈检测
蓝色密封圈有无
✓
密封圈检测
红色密封圈有无
✓
✓
侧视检测
左侧长短针是否错装
✓
侧视检测
右侧长短针是否错装
✓
方案结论
通过上、左、右三路相机协同检测，实现盖板混料、Pusher 状态、密封圈有无及长短针错装的自动识别。
01 / 02

## Slide 2
INSPECTION MATRIX
检测项由相机视角拆分，降低单视角漏检风险
上相机聚焦正面状态；左右相机分别覆盖侧向针脚和红色密封圈。
上相机
盖板混料、Pusher 颜色/到位、蓝色密封圈有无
CAM
左相机
左侧长短针错装、红色密封圈侧向确认
CAM
右相机
右侧长短针错装、红色密封圈侧向确认
CAM
序号
检测类别
检测内容
上相机
左相机
右相机
判定要点
1
基础识别
盖板混料
✓
型号/盖板状态与标准样一致
2
Pusher 检测
每个位置 pusher 颜色是否正确
✓
颜色与工位配置匹配
3
Pusher 检测
每个位置 pusher 是否到位
✓
高度/位置未偏移、未缺失
4
密封圈检测
蓝色密封圈有无
✓
正面可见区域确认有无
5
密封圈检测
红色密封圈有无
✓
✓
两侧视角共同确认连续性
6
侧视检测
左侧长短针是否错装
✓
左侧针脚长度和顺序正确
7
侧视检测
右侧长短针是否错装
✓
右侧针脚长度和顺序正确
备注：所有单元格、标题、标签和状态标记均为 PPT 可编辑对象；图片区可替换为现场实拍图。
02 / 02