## Slide 1
AI Local Vision Inspection System
领导汇报版 | 2026.05
从工程师配置，到现场自维护
目标：让现场人员通过 UI 添加样本、框选 ROI、点击学习，快速维护错装 / 漏装 / 反装检测项。
现场痛点
传统视觉适合固定规则和尺寸测量，但新增检测项仍依赖工程师。
换型、夹具变化、批次差异会带来 ROI / 阈值 / 流程维护成本。
错装、漏装、反装等外观差异，规则难以完整覆盖。
现场需要 teach-in 式操作：采样、标 ROI、学习、上线。
项目目标
把一部分 AI 检测维护能力下放到生产现场，降低对代码、算法流程和工程师调参的依赖。
UI 操作
添加样本
调整 ROI
快速上线
适用方向：错装 / 漏装 / 反装 / 外观差异类检测
汇报结论
降低维护门槛，缩短换型和新增检测项响应时间，用国产硬件和本地部署控制成本。

## Slide 2
方案实现与当前验证
AI Local System
技术路线：预训练特征 + OK/NG 样本注册 + 相似度判断
1
采集 OK/NG
样本
2
框选检测
ROI
3
建立特征库
和 OK/NG 原型
4
在线检测
输出 OK/NG
核心做法
不走传统 CNN 重新训练分类头，固定官方预训练权重。
ROI 图像经过 CNN 提取边缘、纹理、形状等通用特征。
用少量 OK/NG 样本生成特征原型，在线按相似度判断。
定位：补充传统视觉，不替代尺寸测量和强规则检测。
验证结果
≈500 ms
单相机检测节拍
Cam1：506.4 ms Cam2：495.0 ms
已覆盖采图、匹配、AI 推理和 OK/NG 输出链路。
下一步
导入现场样本验证稳定性；固化 UI 流程、权限和模型文件保护；完成节拍、误判率和维护流程评估。